# PASTAKOCHER - Einbaugerät

# Type PKE400

Pastakocher mit Prozesssteuerung und 10 Programmen.

- Tiefgezogenes Becken und mit großen, pflegeleichten, reinigungsfreundlichen Radien, zur Bedienseite abgeschrägt als Korb-Abstellfläche. Aus korrosionsbeständigem Edelstahl AISI 316.

- Mit Ablaufanschluss und stabilem Kugelventil, groß dimensioniertem Überlaufanschluss mit Verbindung zum zentralen Ablauf.

- Effektive Energieeinsparung durch komplette Beckenisolierung (100% der Beckenfläche) aus hochwertiger Silicon-Isolierung dadurch eine Verringerung der Abstrahlwärme.

- Heizelement aus hochwertigem Incoloy 825.

- Beheizung über herausschwenkbare CrNi-Stahl-Rohr-Heizkörper; mit magnetischer Endabschaltung.

- Komplett vormontiert (verdrahtet mit angebautem, abklappbarem Schaltkasten) in betriebsbereitem Zustand – kürzeste Einbauzeit!

# Funktionen / Ausstattung

- 10 frei wählbare Programme. Das Bedienelement ist wasserdicht mit glatter Folientastatur und Bedientasten mit fühlbarem Druckpunkt und großer 7-Segmentanzeige.

- Elektronische Regelung in 1°C-Stufen von 20 – 100°C.

- Auf +/-1°C genaue Temperaturkontrolle und Schaltreaktion.

- Temperaturabtastung über feinfühlige Temperaturfühler in robuster, bürstenfester CrNi-Hülse.

- Trockengehschutz – Schutz der Heizelemente vor Trockenlauf.

- Automatischer Verdampfungswasserausgleich, durch Kunden individuell einstellbar.

- Stärkeabschwemmung je Programm individuell einstellbar.

- Elektronische Komponenten im kompakten Edelstahlgehäuse in geschütztem Unterbau betriebsbereit verbaut.

- Serienmäßige Stand-by-Funktion zur effizienten Energieeinsparung.

- Automatische Selbstdiagnose mit Fehleranzeige.

- Anzeige für Salzdosierung über Wasserverbrauch individuell einstellbar mit optischem und akustischem Signal (kein Elektrodenfehler, keine Verschmutzung).

Inklusive Zubehör

- Einlegeblech gelocht, Maße 300 x 300 mm.

- Anschlusskabel 1,6 m ohne Stecker.

- Mit Option Lift L2/L41: 2 Pasta-Körbe aus CrNi-Lochblech mit umlaufendem Tragebügel und wärme-geschütztem Tragegriff zum Einhängen (Maße 270 x 112 x 143 mm).

2 Korbhalter zum Einhängen der abtropfenden Pastakörbe, abnehmbar zur bequemen Reinigung in der Spülmaschine.

- Ohne Option Lift: 2 Pasta-Körbe aus CrNi-Lochblech mit umlaufendem Tragebügel und wärme-geschütztem Tragegriff zum Einstellen (Maße 140 x 140 x 200 mm).

# Steuerungs-Merkmale

- EAS =  Ein/Aus-Schalter mit Trennfunktion der Stromversorgung der gesamten

Steuerung.

- AQA = Automatische Quantitäts-Anpassung (Garzeit passt sich automatisch der

Garmenge an).

- ALP = Automatische Leistungsoptimierung durch ausgereifte Prozesssteuerung.

- TG   =  Trockengehschutz durch Druckregler.

# Technische Daten

Heizleistung			7,8 kW

Spannung:			400 V 50/60 Hz 3NAC

Zuleitung:			3L+N+PE L=1,6m (1Kabel)

Gewicht:

Beckeninhalt:			24 Liter

Abmessungen:			B 404 / T 675 / Einbau

Innenbehälter GN 2/3: 340/508 x 306 x H=326 mm

Prüfzeichen:			CE     	EG-konform entsprechend den Richtlinien

2014/35/EU, 2014/30/EU und 2011/65/EU.

Abwasseranschluß:		3/4 Zoll AG AISI 304

Trinkwasseranschluß:		3/8 Zoll Panzerschlauch

# Optionen (nicht im Grundpreis enthalten)

- Wasserenthärter (Option E): Zur Vermeidung von Verkalkung im Pastakocher (Brita-Filter). Bauseits zu montieren im Unterbau des Gerätes. Kapazitätsüberwachung durch die elektronische Steuerung mit periodischer Restkapazitätsanzeige über das Display.

- Automatischer Korblift (Option PL41): Programmgesteuerte Hebeautomatik mit akustischem Signal. Mit einem Liftmotor für beide Seiten (gleichlaufend).

- Automatischer Korblift (Option PL2): Programmgesteuerte Hebeautomatik mit akustischem Signal. Mit zwei Liftmotoren (getrennt steuerbar – zwei Bedienfelder).

- Ausziehbare Handbrause (Option H): Zum Reinigen und Abspülen mit separatem Absperrventil.