# Einbau-Hochleistungsfritteuse

# Ausführung

Fritteuse mit Prozesssteuerung und 9 Programmen für verschiedene Frittierprodukte und 1 Reinigungsprogramm.

Die Fritteuse bietet dem Anwender einfachste und übersichtliche Bedienung, ein konstant gutes Backergebnis unabhängig von Füllmenge und Personalhandling bei höchster Zuverlässigkeit durch:

- Ein tiefes Frittierbecken mit 30 cm Beckentiefe und mit großen, pflegeleichten, reinigungsfreundlichen Radien, zur Bedienseite abgeschrägt als Korb-Gleitfläche.

- Serienmäßig hohe Schäumzone mit außergewöhnlicher thermischer Umwälzung.

- Effektive Energieeinsparung durch komplette Beckenisolierung (100% der Beckenfläche) aus hochwertiger Silicon- Isolierung dadurch eine Verringerung der Abstrahlwärme (keine Glas- bzw. Steinwolle über Ölauffangbehälter).

- Optimale Heizleistung ca. 950 Watt pro Liter Ölinhalt bei optimaler Oberflächentemperatur der Heizkörper.

- Beheizung über herausschwenkbare CrNi-Stahl-Rohr-Heizkörper; mit magnetischer Endabschaltung.

- Fettauffangbehälter mit Grobfilter ausziehbar auf Teleskop. Behälter mit glatten Flächen, reinigungsfreundlich, spülmaschinentauglich und signalfarbigen Isoliergriffen.

- Einbaugerät komplett vormontiert (verdrahtet mit angebautem, abklappbarem Schaltkasten) in betriebsbereitem Zustand – kürzeste Einbauzeit.

Geplant					Angeboten

Tiefes Becken 30 cm –

hohe Schäumzone			_____________________

100% Beckenisolierung			_____________________

Fettauffangbehälter+Grobfilter auf

Teleskop-Auszug				_____________________

Komplett vormontiert u. betriebsbereit	_____________________

# Abmessungen

Geplant						Angeboten

Breite  404 mm					__________________

Tiefe   675 mm					__________________

Höhe  ca. 685 mm / 720 mm			__________________

# Funktionen / Ausstattung

- 9 Frittier-Programme für verschiedene Frittierprodukte können produktspezifisch eingestellt, bzw. vorgewählt werden.

- 1 Reinigungsprogramm, einstellbar von 20 – 95°C.

- Glatte Folientastatur und komfortable Display-Steuerung mit produkt-ergonomischen Bedientasten mit fühlbarem Druckpunkt. Dateneingabe über logische Bedienerführung. Digitalanzeige für Temperatur und Backzeit.

- Elektronische Regelung in 1°C-Stufen von 90 – 180°C.

- Auf +/-2°C genaue Temperaturkontrolle.

- Temperaturabtastung über feinfühlige Temperaturfühler in robuster, bürstenfester CrNi-Hülse, dadurch dauerhaft unverletzbar und wartungsfrei.

- Temperaturfühler aus Ni-Cr-Ni-Legierung, muss nicht nachjustiert werden.

- Kein herkömmlicher Kapillarrohr-Fühler, sondern: standardmäßig elektronischer Sicherheitsthermostat für maximale Brandverhütung mit Trockengehschutz.

- Serienmäßiger Fettschmelzzyklus folgt automatisch auf Gerätestart; dabei wird das Backfett in kurzen Heizintervallen schonend verflüssigt, bis 120°C erreicht sind.

- Serienmäßige Stand-by-Funktion = Nach variierbaren vom Benutzer über Display einstellbare Vorgabezeit auf die fettschonende Stand-by-Temperatur von 130°C.

- Automatische Selbstdiagnose mit Fehleranzeige.

Geplant					Angeboten

Display-Steuerung mit Druckpunkttasten	________________________

Elektr. Regelung in 1°C-Stufen		________________________

Wartungsfreie Temp.abtastung		________________________

Reinigungsprogramm			________________________

Temperaturfühler aus NiCrNi-Legierung	________________________

Elektronischer Sicherheitsthermostat	________________________

Intergrierter Fettschmelzzyklus		________________________

Stand-by-Funktion			________________________

Autom. Selbstdiagnose			________________________

# Steuerungs-Merkmale

- EAS=   Ein/Aus-Schalter mit Trennfunktion der Stromversorgung der

gesamten Steuerung.

- AQA = Automatische Quantitäts-Anpassung (Garzeit passt sich

automatisch der Garmenge an).

- FZE =  Frittierzeiterfassung mit einstellbarem Kredit und Anzeige der

Restkreditzeit im Display. Warnmeldung nach Zeitkreditablauf.

Rückstellung über Bedienertastatur.

- ASM = Aktives Sicherheitsmanagement – automatische Prüfung der

Sicherheitseinrichtung incl. Sicherheitsschütz.

- ALP = Automatische Leistungsoptimierung

durch ausgereifte Prozesssteuerung.

- DTG = Doppelter Trockengehschutz zur aktiven Brandverhütung durch

a) elektronischen Temperatursicherheitsthermostat und

b) Fetterkennung im Frittierbecken.

- LBS = Serienmäßiger Anschluss an Leistungsbegrenzungssystem

oder Lastabwurf.  Anzeige dieser Funktion im Display.

- Shaker-Funktion = Durch vom Benutzer einstellbarer Zeitfaktor.

- Serienmäßige Anschlussmöglichkeit an eine Feuerlöschanlage oder an einen Not-Aus-Schalter (bei Auslösung Notstopp aller Funktionen) und optisch durch Notsignalanzeige (Sicherheitskreis).

- Serienmäßige Anschlussmöglichkeit an externe Heizzeiterfassung.

- Serienmäßige Anschlussmöglichkeit eines externen Fettüberwachungssystems mit Anzeige im Display

Geplant						Angeboten

EAS  Ein/Aus-Schalter mit Trennfunktion		__________________

AQA   Autom. Quantitätsanpassung		__________________

FZE   Frittierzeiterfassung				__________________

ASM   Aktives Sicherheitsmanagement		__________________

ALP   Autom. Leistungsoptimierung	 d. Prozessst.	__________________

DTG  Doppelter Trockengehschutz			__________________

LBS   Leistungsbegrenzungssystem Anschluss	__________________

Shaker-Funktion					__________________

Anschlussmöglichk. an Feuerlöschanlage/

Not-Aus-Schalter					__________________

Anschlussmöglichk. an Heizzeiterfassung		__________________

Anschlussmöglichk. an Fettüberwachungssystem	__________________

Inklusive Zubehör

- Frittier-Körbe aus CrNi-Drahtgeflecht mit umlaufendem Tragebügel und wärmegeschütztem Traggriff.

- Korbhalter zum Einhängen der abtropfenden Frittierkörbe, abnehmbar zur bequemen Reinigung in der Spülmaschine.

- Deckel für Frittierbecken mit Griff.

- CrNi-Ölschublade mit Grobfilter, Tragegriff und Ausgussöffnung; auf zweiteiligem Teleskopauszug im Unterbau.

- Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.

Geplant						Angeboten

2 Frittierkörbe aus CrNi-Drahtgeflecht	____________________

abnehmbarer Korbhalter			____________________

Deckel mit Griff				____________________

Ölschublade incl. Grobfilter, auf

Teleskopauszug				____________________

# Technische Daten

Geplant						Angeboten

Heizleistung:	15 kW – 5 W/cm²		__________________

Spannung:	400 V 50/60 Hz 3NAC		__________________

Absicherung:	3 x 25A			__________________

Zuleitung:	3L+N+PE L=1,5m (1Kabel)	__________________

Gewicht:				__________________

Füllmenge:	2 x 1,25 kg			__________________

Empf. Füllmenge:	2 x 0,90 kg			__________________

Stundenleistung:	34 - 44 kg (TK-Frites)		__________________

40 - 50 kg (vorgeb. Frites)	__________________

Ölinhalt:	18 - 23 Liter			__________________

Prüfzeichen:	CE				__________________

# Fabrikat

Geplant						Angeboten

Hersteller	Frittier-Technology Kienle		__________________

Modell		VXE41P				__________________

Preis						__________________

# Optionen

- Vollintegriertes Filter- & Ölpumpsystem für tägliche Fettpflege auf Knopfdruck (in Unterbau auf Teleskopauszug installiert) für einfachste und unfallverhütende Ölpflege. Ölpumpe komplett aus Edelstahl mit Prüfbericht vom Forschungszentrum Weihenstephan (Techn. Uni. München). Durch Doppel-Filter-System und integrierte Fettumwälzpumpe werden sämtliche Panaderückstände (mehlfein) ausgefiltert und das gefilterte Öl in das Frittierbecken zurückgepumpt (auch für heißes Öl bis 170°C), dadurch längere Lebensdauer des Frittierfettes um 25-40%. Dadurch Betriebskostensenkung durch verringerten Fettverbrauch sowie Zeitersparnis beim täglichen Reinigen.

Vermeidung von Verbrennungen und Ölunfällen durch manuelles Hantieren mit heißem Öl.

Auch vorgesehen zum automatischen Abpumpen von verbrauchtem Frittieröl in nutzerseitigen Altölbehälter ohne manuelles Umschütten durch mitliefern eines Abpumpschlauches mit Abpumprohr und isoliertem Handgriff.

- Automatischer Doppelkorblift, für ein Becken, parallellaufend, individuelle Frittierzeiten, angepasst an die Frittiergutmenge gemäß Programmwahl.

Während der Laufzeit des Liftes ertönt ein akustisches Warnsignal zur Vermeidung von Unfällen.

Leichte Reinigung der Korbaufhängung durch abnehmbare Korbhalter.

- Frontblende (Adapterblech) für Einbaugeräte.

Geplant						Angeboten

Filter- und Ölpumpsystem für VXE41P		__________________

Korblift	für VXE41P				__________________

Frontblende					__________________

Gesamtpreis:					€ _______________