# Einbau-Hochleistungsfritteuse mit

# einem Frittierbecken	Type VXE41T Primus

Einbau-Fritteuse mit Prozesssteuerung und 10 Programmen.

Mit zwei separaten Steuerungen und einem Becken.

- Tiefes Frittierbecken mit 30 cm Beckentiefe und hoher Schaumzone mit großen, pflegeleichten, reinigungs-freundlichen Radien, zur Bedienseite abgeschrägt als Korb-Gleitfläche.

- Effektive Energieeinsparung durch komplette Beckenisolierung (100% der Beckenfläche) aus hochwertiger Silicon- Isolierung dadurch eine Verringerung der Abstrahlwärme.

- Optimaler Heizleistung, ca. 950 Watt pro Liter Ölinhalt.

- Beheizung über herausschwenkbare CrNi-Stahl-Rohr-Heizkörper; mit magnetischer Endabschaltung.

- Fettauffangbehälter mit Grobfilter ausziehbar auf Teleskop.

- Komplett vormontiert (verdrahtet mit angebautem, abklappbarem Schaltkasten) in betriebsbereitem Zustand – kürzeste Einbauzeit!

# Funktionen / Ausstattung

- 9 Frittier-Programme für verschiedene Frittierprodukte und

1 Reinigungsprogramm von 20 – 95°C einstellbar.

- Glatte Folientastatur und komfortable Display-Steuerung,

Bedientasten mit fühlbarem Druckpunkt.

- Elektronische Regelung in 1°C-Stufen von 90 – 180°C.

- Auf +/-2°C genaue Temperaturkontrolle und Schaltreaktion.

- Temperaturabtastung über feinfühlige Temperaturfühler in robuster,

bürstenfester CrNi-Hülse.

- Elektronischer Sicherheitsthermostat für maximale Brandverhütung mit Trockengehschutz.

- Serienmäßiger Fettschmelzzyklus.

- Serienmäßige Stand-by-Funktion.

- Automatische Selbstdiagnose mit Fehleranzeige.

inklusive Zubehör

- Frittier-Körbe aus CrNi-Drahtgeflecht mit umlaufendem Tragebügel und wärme-geschütztem Traggriff.

- Korbhalter zum Einhängen der abtropfenden Frittierkörbe, abnehmbar zur bequemen Reinigung in der Spülmaschine.

- Deckel für Frittierbecken mit Griff.

- CrNi-Ölschublade mit Grobfilter, Tragegriff und Ausgussöffnung auf zweiteiligem Teleskopauszug im Unterbau.

- Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.

# Steuerungs-Merkmale

- EAS =  Ein/Aus-Schalter mit Trennfunktion der Stromversorgung der gesamten

Steuerung.

- AQA = Automatische Quantitäts-Anpassung (Garzeit passt sich automatisch der

Garmenge an).

- FZE =  Frittierzeiterfassung mit einstellbarem Kredit und Anzeige der Restkreditzeit im

Display. Warnmeldung nach Zeitkreditablauf. Rückstellung über Bedienertastatur.

- ASM = Aktives Sicherheitsmanagement – automatische Prüfung der Sicherheits-

einrichtung incl. Sicherheitsschütz.

- ALP = Automatische Leistungsoptimierung durch ausgereifte Prozesssteuerung.

- DTG = Doppelter Trockengehschutz zur aktiven Brandverhütung durch

a) elektronischen Temperatursicherheitsthermostat und

b) Fetterkennung im Frittierbecken.

- LBS = Serienmäßiger Anschluss an Leistungsbegrenzungssystem oder Lastabwurf.

Anzeige dieser Funktion im Display.

- Shaker-Funktion = Durch vom Benutzer einstellbarer Zeitfaktor.

- Serienmäßige Anschlussmöglichkeit an eine Feuerlöschanlage und/oder an einen Not-Aus-Schalter (bei Auslösung Notstopp aller Funktionen) und optisch und akustisch durch Notsignalanzeige (Sicherheitskreis).

- Serienmäßige Anschlussmöglichkeit externe Heizzeiterfassung.

- Serienmäßige Anschlussmöglichkeit eines externen Fettüberwachungssystems mit Anzeige im Display.

# Technische Daten

Heizleistung			15 kW – 5 W/cm²

Spannung:			400 V 50/60 Hz 3NAC

Zuleitung:			3L+N+PE L=1,5m (1Kabel)

Stundenleistung:			34 - 44 kg (tiefgekühlte Pommes)

40 - 50 kg (vorgebackene Pommes)

Ölinhalt:			18 - 23 Liter

Abmessungen:			B 404 / T 675 / H ca. 685-720 mm

Prüfzeichen:			CE / IP 65

# Optionen

- Vollintegriertes Filter- & Ölpumpsystem: Durch Doppel-Filter-System und integrierte Fettumwälzpumpe werden sämtliche Panaderückstände (mehlfein) ausgefiltert und das gefilterte Öl in das Frittierbecken zurückgepumpt.

Auch vorgesehen zum automatischen Abpumpen von verbrauchtem Frittieröl in nutzerseitigen Altölbehälter durch Mitliefern eines Abpumpschlauches mit Abpumprohr und isoliertem Handgriff.

- Automatischer Doppelkorblift: für ein Becken, prozessgesteuert, angepasst an die Frittiergutmenge. Während der Laufzeit des Liftes ertönt ein akustisches Warnsignal zur Vermeidung von Unfällen.

- V3: PRIMUS Fritteuse mit 3 Schnellwahltasten (je Bedienelement). Damit können die Programme 1,2, und 3 direkt ausgewählt werden.

- Frontblende (Adapterblech) oder Einbaurahmen für Einbaugeräte.