# Hochleistungsfritteuse

# Ausführung

Fritteuse mit Drehknopfsteuerung und einem Programm für ein Frittierprodukt.

Die Fritteuse bietet dem Anwender einfachste und übersichtliche Bedienung, ein konstant gutes Backergebnis unabhängig von Füllmenge und Personalhandling bei höchster Zuverlässigkeit durch:

- Tiefes Frittierbecken mit 30 cm Beckentiefe und mit großen, pflegeleichten, reinigungsfreundlichen Radien, zur Bedienseite abgeschrägt als Korb-Gleitfläche.

- Serienmäßig hohe Schäumzone mit außergewöhnlicher thermischer Umwälzung.

- Effektive Energieeinsparung durch komplette Beckenisolierung (100% der Beckenfläche) aus hochwertiger Silicon- Isolierung dadurch eine Verringerung der Abstrahlwärme (keine Glas- bzw. Steinwolle über Ölauffangbehälter).

- Optimale Heizleistung ca. 950 Watt pro Liter Ölinhalt bei optimaler Oberflächentemperatur der Heizkörper.

- Beheizung über herausschwenkbare CrNi-Stahl-Rohr-Heizkörper; mit magnetischer Endabschaltung.

- Korpus auf CNS-Füßen, allseitig CrNi-Stahl verkleidet, frontseitiges abschraubbares Bedienpaneel; darunter Flügeltür.

- Verwindungssteife selbsttragende Karosserie komplett aus CrNi-Stahl in kompakter Bauweise.

- Fettauffangbehälter mit Grobfilter ausziehbar auf Teleskop. Behälter mit glatten Flächen, reinigungsfreundlich, spülmaschinentauglich und signalfarbigen Isoliergriffen.

Geplant					Angeboten

Tiefes Becken 30 cm –

hohe Schäumzone			_____________________

100% Beckenisolierung			_____________________

Korpus auf höhenverstellb.  Füssen	_____________________

Karosserie komplett CrNi-Stahl		_____________________

Fettauffangbehälter+Grobfilter auf

Teleskop-Auszug				______________________

# Abmessungen

Geplant						Angeboten

Breite  224 mm					__________________

Tiefe   680 mm					__________________

Höhe  900 mm / 1139 mm				__________________

Füße höhenverstellbar +20/-3			__________________

# Funktionen / Ausstattung

- Programmierbar für ein Frittierprogramm. Digitale Infofeldanzeige.

- Drehknopfsteuerung für Temperatureinstellungen von 145 – 180°C in 5°-Schritten.

- Auf +/-2°C genaue Temperaturkontrolle.

- Reinigungstemperatur mit 70°C.

- Temperaturabtastung über feinfühlige Temperaturfühler in robuster, bürstenfester CrNi-Hülse, dadurch dauerhaft unverletzbar und wartungsfrei.

- Temperaturfühler aus Ni-Cr-Ni-Legierung, muss nicht nachjustiert werden.

- Kein herkömmlicher Kapillarrohr-Fühler, sondern: standardmäßig elektronischer Sicherheitsthermostat für maximale Brandverhütung mit Trockengehschutz.

- Serienmäßiger Fettschmelzzyklus folgt automatisch auf Gerätestart; dabei wird das Backfett in kurzen Heizintervallen schonend verflüssigt, bis 120°C erreicht sind.

- Serienmäßige Stand-by-Funktion = Nach variierbaren vom Benutzer über Display einstellbare Vorgabezeit auf die fettschonende Stand-by-Temperatur von 130°C.

- Automatische Selbstdiagnose mit Fehleranzeige.

Geplant					Angeboten

Drehknopfsteuerung bis 180°C		________________________

Reinigungstemperatur 70°C		________________________

Wartungsfreie Temp.abtastung		________________________

Temperaturfühler aus NiCrNi-Legierung	________________________

Elektronischer Sicherheitsthermostat	________________________

Intergrierter Fettschmelzzyklus		________________________

Stand-by-Funktion			________________________

Autom. Selbstdiagnose			________________________

# Steuerungs-Merkmale

- EAS=   Ein/Aus-Schalter mit Trennfunktion der Stromversorgung der

gesamten Steuerung.

- AQA = Automatische Quantitäts-Anpassung (Garzeit passt sich

automatisch der Garmenge an).

- FZE =  Frittierzeiterfassung mit einstellbarem Kredit und Anzeige der

Restkreditzeit im Display. Warnmeldung nach Zeitkreditablauf.

Rückstellung über Bedienertastatur.

- ASM = Aktives Sicherheitsmanagement – automatische Prüfung der

Sicherheitseinrichtung incl. Sicherheitsschütz.

- ALP = Automatische Leistungsoptimierung

durch ausgereifte Prozesssteuerung.

- DTG = Doppelter Trockengehschutz zur aktiven Brandverhütung durch

a) elektronischen Temperatursicherheitsthermostat und

b) Fetterkennung im Frittierbecken.

- LBS = Serienmäßiger Anschluss an Leistungsbegrenzungssystem

oder Lastabwurf.  Anzeige dieser Funktion im Display.

- Shaker-Funktion = Durch vom Benutzer einstellbarer Zeitfaktor.

- Serienmäßige Anschlussmöglichkeit an eine Feuerlöschanlage oder an einen Not-Aus-Schalter (bei Auslösung Notstopp aller Funktionen) und optisch durch Notsignalanzeige (Sicherheitskreis).

- Serienmäßige Anschlussmöglichkeit an externe Heizzeiterfassung.

- Serienmäßige Anschlussmöglichkeit eines externen Fettüberwachungssystems mit Anzeige im Display.

Geplant						Angeboten

EAS  Ein/Aus-Schalter mit Trennfunktion		__________________

AQA   Autom. Quantitätsanpassung		__________________

FZE   Frittierzeiterfassung				__________________

ASM   Aktives Sicherheitsmanagement		__________________

ALP   Autom. Leistungsoptimierung	 d. Prozessst.	__________________

DTG  Doppelter Trockengehschutz			__________________

LBS   Leistungsbegrenzungssystem Anschluss	__________________

Shaker-Funktion					__________________

Anschlussmöglichk. an Feuerlöschanlage/

Not-Aus-Schalter					__________________

Anschlussmöglichk. an Heizzeiterfassung		__________________

Anschlussmöglichk. an Fettüberwachungssystem	__________________

Inklusive Zubehör

- Frittier-Korb aus CrNi-Drahtgeflecht mit umlaufendem Tragebügel und wärmegeschütztem Traggriff.

- Korbhalter zum Einhängen des abtropfenden Frittierkorbs, abnehmbar zur bequemen Reinigung in der Spülmaschine.

- Deckel für Frittierbecken mit Griff.

- CrNi-Ölschublade mit Grobfilter, Tragegriff und Ausgussöffnung; auf zweiteiligem Teleskopauszug im Unterbau.

- Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.

- 4 höhenverstellbare Füße zum Bodenausgleich.

Geplant						Angeboten

Frittierkorb aus CrNi-Drahtgeflecht		____________________

abnehmbarer Korbhalter			____________________

Deckel mit Griff				____________________

Ölschublade incl. Grobfilter, auf

Teleskopauszug				____________________

4 höhenverstellbare Füße aus CrNi-Stahl	____________________

# Technische Daten

Geplant						Angeboten

Heizleistung:	7,5 kW – 5 W/cm²		__________________

Spannung:	400 V 50/60 Hz 3NAC		__________________

Absicherung:	3 x 16A			__________________

Zuleitung:	3L+N+PE L=1,5m (1Kabel)	__________________

Füllmenge:	1 x 1,25 kg			__________________

Empf. Füllmenge:	1 x 0,90 kg			__________________

Stundenleistung:	17-22 kg (TK-Pommes)		__________________

20-25 kg (vorgeb. Pommes)	__________________

Ölinhalt:	7 – 9 Liter			__________________

Prüfzeichen:	CE / IP 65			__________________

# Fabrikat

Geplant						Angeboten

Hersteller	Frittier-Technology Kienle		__________________

Modell		VX21S				__________________

Preis						__________________

# Optionen

- Vollintegriertes Filter- & Ölpumpsystem für tägliche Fettpflege auf Knopfdruck (im Unterbau auf Teleskopauszug installiert) für einfachste und unfallverhütende Ölpflege. Ölpumpe komplett aus Edelstahl mit Prüfbericht vom Forschungszentrum Weihenstephan (Techn. Uni. München). Durch Doppel-Filter-System und integrierte Fettumwälzpumpe werden sämtliche Panaderückstände (mehlfein) ausgefiltert und das gefilterte Öl in das Frittierbecken zurückgepumpt (auch für heißes Öl bis 170°C), dadurch längere Lebensdauer des Frittierfettes um 25-40%. Dadurch Betriebskostensenkung durch verringerten Fettverbrauch sowie Zeitersparnis beim täglichen Reinigen.

Vermeidung von Verbrennungen und Ölunfällen durch manuelles Hantieren mit heißem Öl.

Auch vorgesehen zum automatischen Abpumpen von verbrauchtem Frittieröl in nutzerseitigen Altölbehälter ohne manuelles Umschütten durch Mitliefern eines Abpumpschlauches mit Abpumprohr und isoliertem Handgriff.

- Klemmstege für Verbindung mehrerer Standfritteusen.

Geplant						Angeboten

Filter- und Ölpumpsystem für VX21S		__________________

Klemmsteg					__________________

Gesamtpreis:					€ _______________