# PASTAKOCHER

Ausführung

Pastakocher mit Prozesssteuerung und 10 Programmen für verschiedene Nudelprodukte.

Der Pastakocher bietet dem Anwender einfachste und übersichtliche Bedienung, ein konstant gutes Kochergebnis, unabhängig von der Füllmenge und dem Personalhandling, bei höchster Zuverlässigkeit, durch:

- Tiefgezogenes Becken mit großen, pflegeleichten, reinigungsfreundlichen Radien, zur Bedienseite abgeschrägt als Korb-Abstellfläche. Aus korrosionsbeständigem Edelstahl AISI 316.

- Mit Ablaufanschluss und stabilem Kugelventil, groß dimensioniertem Überlaufanschluss mit Verbindung zum zentralen Ablauf.

- Effektive Energieeinsparung durch komplette Beckenisolierung (100% der Beckenfläche) aus hochwertiger Silicon-Isolierung dadurch eine Verringerung der Abstrahlwärme.

- Heizelement, aus hochwertigem Incoloy 825.

- Beheizung über herausschwenkbare Rohr-Heizkörper; mit magnetischer Endabschaltung.

- Komplett vormontiert (verdrahtet mit angebautem, abklappbarem Schaltkasten) in betriebsbereitem Zustand – kürzeste Einbauzeit!

Geplant					Angeboten

Tiefgezogenes Becken

mit Abstellfläche aus

Edelstahl AISI 316			________________________

Ablauf mit stabilem, frontseitig gut

bedienbarem Kugelventil zur Entleerung	________________________

100% Beckenisolierung			________________________

Heizung ausschwenkbar

aus Incoloy 825				________________________

Kompl. vormontiert - kürzeste Einbauzeit 	________________________

Abmessungen

Geplant				Angeboten

Breite 404 mm				_________________________

Tiefe 675 mm				_________________________

# Funktionen / Ausstattung

- 10 frei wählbare Programme für verschiedene Pasta-Produkte. Diese können produktspezifisch eingestellt bzw. vorgewählt werden.

- Das Bedienelement ist frontseitig wasserdicht mit glatter Folientastatur und Bedientasten mit fühlbarem Druckpunkt und großer 7-Segmentanzeige zur bequemen Kontrolle der Betriebszustände. Dateneingabe über logische Bedienerführung. Digitalanzeige für Temperatur und Kochzeit.

- Elektronische Regelung in 1°C-Stufen von 20 – 100°C.

- Auf +/-1°C genaue Temperaturkontrolle und Schaltreaktion.

- Temperaturabtastung über feinfühligen Temperaturfühler in robuster, bürstenfester CrNi-Hülse, dadurch dauerhaft unverletzbar und wartungsfrei.

- Trockengehschutz – Schutz der Heizelemente vor Trockenlauf.

- Automatischer Verdampfungswasserausgleich, durch Kunden individuell einstellbar.

- Stärkeabschwemmung je Programm individuell einstellbar.

- Elektronische Komponenten im kompakten Edelstahlgehäuse in geschütztem Unterbau betriebsbereit verbaut.

- Serienmäßige Stand-by-Funktion zur effizienten Energieeinsparung. Nach variierbaren vom Benutzer über Display einstellbare Vorgabezeit auf die gewünschte Stand-by-Temperatur.

- Automatische Selbstdiagnose mit Fehleranzeige.

- Anzeige für Salzdosierung über Wasserverbrauch individuell einstellbar mit optischem und akustischem Signal. (Kein Elektrodenfehler, keine Verschmutzung)

Geplant					Angeboten

Wasserdichte Display-Steuerung

mit Druckpunkttasten			__________________________

Elektr. Regelung über 1°C-Stufen		__________________________

Wartungsfreie Temp.abtastung		__________________________

Temperaturfühler aus CrNi-Legierung	__________________________

Autom. Verdampfungswasserausgleich	__________________________

Stärkeabschwemmung je Programm

einstellbar				__________________________

Salzdosierüberwachung verbrauchs-

abhängig mit Anzeige + Signal		_________________________

Stand-by-Funktion			__________________________

Automatische Selbstdiagnose		__________________________

# Steuerungs-Merkmale

- EAS =  Ein/Aus-Schalter mit Trennfunktion der Stromversorgung der

Steuerung.

- AQA = Automatische Quantitäts-Anpassung (Garzeit passt sich

automatisch der Garmenge an).

- ALP = Automatische Leistungsoptimierung durch ausgereifte

Prozesssteuerung.

- TG  =  Trockengehschutz durch Niveauüberwachung mittels Druckschalter

- Serienmäßige Anschlussmöglichkeit externe Heizzeiterfassung.

Geplant					Angeboten

EAS Ein/Aus-Schalter mit Trennfunktion	__________________________

AQA Autom. Quantitätsanpassung		__________________________

ALP Autom. Leistungsoptimierung

durch Prozesssteuerung		__________________________

TG   Trockengehschutz	             		__________________________

Inklusive Zubehör

- Einlegeblech gelocht, aus CrNi-Stahl AISI 316, Maße 300 x 300 mm.

- Anschlusskabel 1,6 m ohne Stecker.

- Mit Option Lift L2/L41:

2 Pasta-Körbe aus CrNi-Lochblech mit umlaufendem Tragebügel und wärme-geschütztem Tragegriff zum Einhängen (Maße 270 x 112 x 143 mm).

2 Korbhalter zum Einhängen der abtropfenden Pastakörbe, abnehmbar zur bequemen Reinigung in der Spülmaschine.

- Ohne Option Lift:

- 2 Pasta-Körbe aus CrNi-Lochblech mit umlaufendem Tragebügel und wärme-geschütztem Tragegriff zum Einstellen. (Maße 140 x 140 x 200 mm).

Geplant						Angeboten

Einlegelochblech, CrNi-Stahl AISI 316		____________________

Bei Option Lift: 2 Pastakörbe (groß)		____________________

Bei Option Lift: 2 Korbhalter			____________________

Ohne Lift: 2 Pastakörbe (klein)			____________________

# Technische Daten

# Geplant						Angeboten

Heizleistung: 	7,8 kW 			____________________

Spannung:	400 V 50/60 Hz 3NAC		____________________

Absicherung:	16 A				____________________

Zuleitung:	3L+N+PE L=1,6m (1Kabel)	____________________

Beckeninhalt:	24 Liter			____________________

Innenbehälter 	AISI 316

GN 2/3: 340/508 x 306 x H=326 mm	____________________

Prüfzeichen:	CE 	EG-konform entsp. d.

Richtlinien 2014/35/EU, 2014/30/EU und 201/65/EU___________________

IP 65				____________________

Abwasseranschluss:  3/4 Zoll			____________________

Trinkwasseranschluss: 3/8 Zoll Panzerschlauch	____________________

Fabrikat

Geplant					Angeboten

Hersteller	Kienle

Frittier- & Pasta-Technology	____________________

Modell	PKE400			____________________

Preis					____________________

# Optionen

- Wasserenthärter (Option E): Zur Vermeidung von Verkalkung im Pastakocher (Brita-Filter). Voll integriert im Unterbau des Gerätes. Kapazitätsüberwachung durch die elektronische Steuerung mit periodischer Restkapazitätsanzeige über das Display.

- Automatischer Korblift (Option PL41): Individuelle Kochzeiten, angepasst an die Nudelmenge gemäß Programmwahl. Mit einem Liftmotor für beide Seiten (gleichlaufend).

Während der Laufzeit des Liftes ertönt ein akustisches Warnsignal zur Vermeidung von Unfällen.

Leichte Reinigung der Korbaufhängung durch abnehmbare Korbhalter.

- Automatischer Korblift (Option PL2): Individuelle Kochzeiten, angepasst an die Nudelmenge gemäß Programmwahl. Mit zwei Liftmotoren (getrennt steuerbar – zwei Bedienfelder).

Während der Laufzeit des Liftes ertönt ein akustisches Warnsignal zur Vermeidung von Unfällen.

Leichte Reinigung der Korbaufhängung durch abnehmbare Korbhalter.

- Ausziehbare Handbrause (Option H): Zum Reinigen und Abspülen mit separatem Absperrventil.

Geplant						Angeboten

Eingebauter Wasserenthärter für PKE400		______________________

Korblift (ein Liftmotor-gleichlaufend) für PKE400	______________________

Korblift (zwei Liftmotoren-getrennt steuerbar) für PKE400 __________________

Handbrause für PKE400				______________________

Gesamtpreis:					€ ____________________

Stand: 11/2021